## Slide 1
Organisasi dan Arsitektur Komputer
Pertemuan 10

## Slide 2
Instruction Set
Kumpulan instruksi yang lengkap yang dipahami oleh CPU
Kode Mesin
Biner
Biasanya diwakili oleh kode perakitan

## Slide 3
Elemen Instruksi
Kode operasi (kode Op)
  Melakukan perintah ini
Sumber Referensi Operand
  Untuk ini
Hasil Referensi Operand
  Taruh hasil di sini
Referensi Instruksi Selanjutnya
  Ketika telah melakukan itu, lakukan ini.

## Slide 4
Operand
Dalam pemrograman komputer, operan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan objek apa pun yang mampu dimanipulasi.
Misalnya, dalam "1 + 2" "1" dan "2" adalah operan dan simbol plus adalah operator.

## Slide 5
Ke mana Operand Pergi
Main memory (or virtual memory or cache)
CPU register
I/O device

## Slide 6
Representasi Instruksi
Dalam kode mesin setiap instruksi memiliki pola bit yang unik
Untuk programmer tetap menggunakan simbol representasi
  misalnya. ADD, SUB, LOAD
Operan juga dapat diwakili dengan cara
  ADD A, B

## Slide 7
Ilustrasi

## Slide 8
Tipe Instruksi
Data processing
Data storage (main memory)
Data movement (I/O)
Program flow control

## Slide 9
Jumlah Alamat (a)
3 alamat
  Operand 1, Operan 2, Hasil
  A = b + c;
  Dapat menjadi instruksi keempat - selanjutnya (biasanya implisit)
  Tidak biasa
  Butuhkan kata-kata yang sangat panjang untuk menampung semuanya

## Slide 10
Jumlah Alamat (b)
2 alamat
  Satu alamat berfungsi ganda sebagai operan dan hasil
  a = a + b
  Mengurangi panjang instruksi
  Membutuhkan beberapa pekerjaan ekstra
    Penyimpanan sementara untuk menampung beberapa hasil

## Slide 11
Jumlah Alamat (c)
1 alamat
  Alamat kedua
  Biasanya register (akumulator)
  Umum di mesin awal

## Slide 12
Jumlah Alamat (d)
0 (nol) alamat
  Semua alamat tersirat
  Menggunakan tumpukan
    misalnya. dorong a
    Push b
    Menambahkan
    Keluarkan c
    c = a + b

## Slide 13
Berapa Banyak Alamat?
Lebih banyak alamat
  Instruksi yang lebih rumit (kuat?)
  Lebih banyak register
    Operasi antar register lebih cepat
  Instruksi lebih sedikit per program

## Slide 14
Cont’d
Lebih sedikit alamat
  Terdapat instruksi yang rumit (kuat?)
  Informasi lebih lanjut per program
  Lebih cepat ambil / eksekusi instruksi

## Slide 15
Desain
Repertoar operasi
  Berapa banyak ops?
    Apa yang bisa mereka lakukan?
  Berapa kompleksnya mereka?
Jenis data
Format instruksi
  Panjang bidang kode op
  Jumlah alamat

## Slide 16
Cont’d
Registers
  Jumlah register CPU tersedia
  Operasi manakah yang dapat dilakukan oleh register?
Mode Addressing
RISC v CISC

## Slide 17
Jenis Operand
Alamat
Angka
  Integer / Float
Karakter
  ASCII dll.
Data Logis
  Bits atau Flags

## Slide 18
Tipe Data Pentium
8 bit Byte
16 bit word
32 bit double word
64 bit quad word
Addressing is by 8 bit unit
A 32 bit double word is read at addresses
divisible by 4

## Slide 19
Tipe Data Spesifik
Umum - konten biner arbitrari
Integer - nilai biner tunggal
Bilangan bulat - unsigned
BCD terbuka - Satu digit per byte
BCD Dikemas - 2 digit BCD per byte
Near Pointer - offset 32 bit di dalam segmen
  Bit Field
  String Byte
  Float

## Slide 20
Tipe Data PowerPC
8 (byte), 16 (halfword), 32 (word) dan 64 (doubleword) panjang tipe data
Beberapa instruksi perlu operand disejajarkan dengan batas 32 bit
Bisa berupa big-endian atau little-endian
Float
  IEEE 754
  Single atau presisi ganda

## Slide 21
Tipe Operasi
Transfer data
Aritmatika
Logis
Konversi
I / O
Kontrol Sistem
Transfer Kontrol

## Slide 22
Transfer Data
Menentukan
  Sumber
  Tujuan
  Jumlah data
Mungkin instruksi berbeda untuk operasi berbeda
  misalnya. IBM 370
Atau satu instruksi dan alamat berbeda
  misalnya. VAX

## Slide 23
Aritmatika
Tambah, Kurangi, Lipat, Bagi
Integer signed
Float?
Bisa Termasuk
  Incement (a ++)
  Peningkatan (a--)
  Negate (-a)

## Slide 24
Logika
Bitwise operations
AND, OR, NOT

## Slide 25
Konversi
Binary to Decimal
etc

## Slide 26
Input/Output
Mungkin instruksi spesifik
Dapat dilakukan dengan menggunakan instruksi perpindahan data (memori dipetakan)
Dapat dilakukan oleh pengontrol terpisah
(DMA)

## Slide 27
Sistem Kontrol
Instruksi istimewa
CPU harus dalam kondisi tertentu
  Ring 0 pada 80386+
  Kode kernel
Untuk penggunaan sistem operasi

## Slide 28
Pengontrol Transfer
Cabang
  misalnya. bercabang ke x jika hasilnya nol
Lewati
  misalnya. naikkan dan lewati jika nol
  Register ISZ
  Branch xxxx
  ADD A
Panggilan subrutin
  panggilan interupsi

## Slide 29
Pengurutan Byte
Disebut Endian
Sistem yang di sisi kiri memiliki paling sedikit byte signifikan di alamat terendah
Ini disebut big-endian
Sistem yang di sisi kanan memiliki paling sedikit byte signifikan di alamat tertinggi
Ini disebut little-endian

## Slide 30
Ilustrasi

## Slide 31
Standard Endianesse
Pentium (80x86), VAX adalah little-endian
IBM 370, Moterola 680x0 (Mac), dan sebagian besar RISC adalah big-endian
Internet adalah big-endian
  Sehingga diperlukan konversi menggunakan WinSock