## Slide 1
Organisasi dan Arsitektur Komputer
Pertemuan 3 System Buses

## Slide 2
Konsep Bus
Sistem kabel biasa tidak fleksibel
Perangkat dengan tujuan umum dapat mengerjakan tugas berbeda, dan sinyal kontrol yang benar
Daripada mengkabel ulang, membuat baru sinyal kontrol yang baru

## Slide 3
Bus
Terdapat beberapa jumlah kemungkinan antar koneksi sistem
Single and multiple struktur bus adalah umum

## Slide 4
Apa itu Bus
Jalur komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat
Biasanya bersifat broadcast
Terkadang berkelompok
—Jumlah channel di dalam bus
—e.g. 32 bit data bus terdapat 32 single bit channel terpisah
Garis daya mungkin tidak terlihat

## Slide 6
Data Bus
Membawa Data
—Tidak ada perbedaan antara “data” dan “instruction”
Lebar bit mempengaruhi performa
—8, 16, 32, 64 bit

## Slide 7
Address Bus
Identifikasi dari sumber data
• e.g. CPU perlu membaca instruksi dari lokasi yang ditunjukkan
Lebar Bus menentukan maksimum kapasitas memori dari system
— e.g. 8080 mempunyai 16 bit address bus memberikan 64k memori address

## Slide 8
Control Bus
Informasi Control dan timing
—Memory read/write signal
—Interrupt request
—Clock signal

## Slide 9
Bus Sistem

## Slide 10
Penampakan Bawah

## Slide 11
Bentuk Fisik

## Slide 12
Tipe Bus
Dedicated
—Memisahkan Data dan Alamat
• Multiplexed
—Garis berbagi
—Garisnya Address valid atau data valid
Advantage - lebih sedikit
Disadvantages
– Kontrol Kompleks
– Performa Tinggi

## Slide 13
Konektivitas
Semua unit harus terhubung
Jenis konektivitas yang berbeda untuk jenis unit yang berbeda
—Memory
—Input/Output
—CPU

## Slide 14
Konektivitas Memory
Menerima dan mengirimkan data
Menerima alamat (dari lokasi)
Menerima sinyal kontrol
—Read
—Write
—Timing

## Slide 15
Konektivitas I/O (1)
Dari pandangan komputer memiliki kesamaan dengan memory
• Output
—Menerima data dari komputer
—dikirimkan ke alat
• Input
—Menerima data dari alat
—dikirimkan ke komputer

## Slide 16
Konektivitas I/O (2)
Menerima sinyal kontrol dari komputer
Mengirimkan sinyal kontrol ke alat
—e.g. spin disk
Menerima alamat dari komputer
—e.g. nomor port untuk identifikasi alat
Mengirimkan sinyal interupsi

## Slide 17
Konektivitas CPU
Membaca intruksi dan Data
Menulis Data (setelah proses)
Mengirimkan sinyal kontrol ke unit lain
Menerima dan memproses interupsi

## Slide 18
Apa itu Program?
Kumpulan langkah berurutan
Dari setuap langkah, operasi aritmatika atau logika dilakukan
Setiap operasi akan membutuhkan kontrol sinyal yang berbeda

## Slide 19
Fungsi Control Unit
Setiap operasi, kode unik akan disediakan
—contoh ADD, MOVE
Sebuah segmen hardware yang menerima kode dan mengeluarkan sinyal kontrol

## Slide 20
Komponen
Pengontrol Unit dan Unit Aritmatika dan Logika yang menjadi CPU
Intruksi dan Data diperlukan untuk menuju ke sistem utama dan menghasilkan
—Input/output
Tempat penyimpanan sementara untuk
—Main memory

## Slide 21
Komponen Komputer:
Top Level View

## Slide 22
Siklus Intruksi
Dua langka intruksi
—Fetch
—Execute

## Slide 23
Siklus Fetch
Program Counter (PC) menahan alamat untuk penjemputan instruksi sebelumnya
Processor mengambil instruksi dari lokasi memori yang ditunjuk oleh PC
PC meningkat
—Jika ada perintah, maka PC tidak akan meningkat
Instruksi dimasukkan ke Instruction Register (IR)
Processor melakukan interpretasi instruksi dan melakukan aksi yang diperlukan

## Slide 24
Siklus Execution
Processor-memory
—data transfer diantara CPU dan memori utama
Processor I/O
—Data transfer diantara CPU dan modul I/O

## Slide 25
Cont’d
Data processing
—Beberapa operasi aritmatika dan logika di data
Control
—Perubahan urutan dari opreasi
—e.g. operasi jump

## Slide 26
Diagram Siklus Instruksi

## Slide 27
Interupsi
Mekanisme yang di mana modul lain dapat mengangguk pemrosesan berurutan
Program
—e.g. overflow, division by zero
Timer
—Dibuat oleh timer internal prosesor
—Digunakan di multitasking pre-emptive

## Slide 28
Cont’d
I/O
—dari I/O controller
Kegagalan Hardware
—e.g. memory parity error

## Slide 29
Siklus Interrupt
Ditambahkan ke siklus Instruksi
Processor mengecek akan interupsi
—Diindikasikan oleh sinyal interupsi
Jika tidak ada, maka mengambil instruksi berikutnya
Jika ada interups menunggu:
—Hentikan eksekusi sementara dari program yang dijalankan
—Menyimpan konteks
—Set PC untuk memulai alamat dari interrupt handler

## Slide 30
Siklus Instruksi dengan Interupsi

## Slide 31
Multiple Interrupts
Disable interrupts
—Processor akan mengabaikan interupsi yang ada hinga memproses interupsi yang sudah masuk
—Interrupts akan tetap menunggu dan akan dicek setelah interupsi pertama di proses
—Interrupts diatur dalam berurutan saat mereka di perintah

## Slide 32
Cont’d
Prioritas
—Interupsi dengan prioritas rendah bisa dihentikan oleh interupsi dengan prioritas lebih tinggi
—Ketika prioritas tinggi sudah dieksekusi, prosesor akan kembali ke interupsi sebelumnya

## Slide 33
Urutan Interupsi

## Slide 34
Interupsi Berlapis