## Slide 1: Internet of Thing
Pertemuan 5

## Slide 2: Komunikasi Jaringan IoT
Berdasarkan Jangkauan Akses
  Lokal (Dekat)
  Remote (Jauh)
Berdasarkan Medium
  Kabel
  Nirkabel
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

## Slide 3: Jangkauan Jaringan - Lokal
Perangkat hanya bisa diakses melalui konektivitas lokal seperti:
  Inframerah
  NFC
  Bluetooth (Personal Area Network)
  Kabel / Nirkabel (Local Area Network)
Tidak melalui internet

## Slide 4: Infra Merah
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.
Dengan menggunakan teknologi IrDA (Infrared Data Association), perangkat IoT dapat mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

## Slide 5: Yes? No?
Mengapa IrDA?
  Hemat daya
  Murah
  Cocok untuk instruksi sederhana
Kekurangan?
  Jika terhalangi instruksi tidak dapat dikirim
  Instruksi kompleks akan membutuhkan waktu untuk dikirim (data)

## Slide 6: Near Field Communication (NFC)
Sebagai suksesor dari RFID, NFC diperkenalkan dengan dukungan objek ke perangkat, maupun perangkat ke perangkat.
Menggunakan teknologi induksi berpasangan (induction coupling) dari antena yang dibentuk melilit
Memiliki jarak maksimal hingga 4cm untuk menyimpan data sederhana, maupun data besar (tergantung perangkat)

## Slide 7: NFC Loop Antenna
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

## Slide 8: Pemanfaatan di IoT?
Card-based Login (mode pasif)
  Buka pintu dengan kartu/HP
Data Transfer (mode aktif)
  Peer-to-Peer Data Transfer
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

## Slide 9: Yes? No?
Mengapa harus NFC?
  Murah
  Kartu/Tag NFC bisa ditulis berkali-kali
  Konektivitas dengan HP memungkinkan
Hindari karena:
  Jarak terbatas
  Jika kartu hilang, perangkat tidak bisa diakses
  Keamanan riskan jika diambil alih orang

## Slide 10: Bluetooth
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC.
Merupakan teknologi awal sebelum Wi-Fi ditermukan. Teknologi ini menggunakan gelombang dengan jangkauan mencapai 10M
Teknologi terbaru dari BT memungkinkan streaming data Lossless (AptX)
Selain itu BT mendukung teknologi BLE (Bluetooth low Energy)

## Slide 11: Pemanfaatan di IoT?
Lokal Akse dengan teknologi Personal Area Network
Beacon
  Digunakan sebagai indikator keberadaan benda secara nirkabel
  Radar dengan area pendek
Data Transfer

## Slide 12: Personal Area Network?
Sebuah jaringan pribadi yang dibuat dengan teknologi Bluetooth.
Karena bersifat pribadi, perangkat yang belum pernah tersambung sama sekali tidak akan bisa masuk

## Slide 13: Yes? No?
Bluetooth teknologi yang dari dulu hingga sekarang manfaatnya masih besar
Bisa digunakan untuk apapun
Kelemahan?
  Tidak semua perangkat IoT dilengkapi dengan Bluetooth

## Slide 14: Jarak Jaringan - Remote
Medium ini sangat diperlukan untuk mengakses perangkat baik dari lokal maupun Remote (via Internet)
Maka diperlukan konektivitas yang dapat diandalkan (reliable)
2 medium yang reliable:
  Kabel
  Nirkabel (Wi-Fi)

## Slide 15: Kabel Ethernet
Teknologi ini sudah dikenal banyak, dan sering digunakan untuk menghubungkan computer
Sangat handal untuk digunakan namun tidak semua perangkat IoT mendukung teknologi ini

## Slide 16: Wireless Fidelity (Wi-Fi)
Sebuah standar komunikasi untuk gelombang radio dalam mengirimkan maupun menerima data.
Karena fleksibilitasnya Sebagian besar perangkat IoT mendukung teknologi ini
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

## Slide 17: Modem Module
Modul ini sudah dikenal banyak orang ketika konektivitas kabel belum tersedia di tempat
Selain itu modul ini juga terpasang di sebagian besar perangkat gawai
Modem yang dahulu berbentuk seperti USB
Namun sekarang sudah menjadi bagian dari System-on-Chip dengan bentuk yang lebih ringkat
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

## Slide 18
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA