## Slide 1: TIS13534P KOMUNIKASI DAN KEAMANAN DATA
Minggu 9 – IP Security

## Slide 2: Ingat IP yang kamu pakai itu Publik!
Ketika kamu terhubung dengan internet, IP address adalah identitas dari computer/perangkat yang kamu pakai. Dan orang lain bisa menggunakan IP computer/perangkat untuk mencari di mana kamu berasal.
IP statik juga berbahaya karena sifatnya yang tetap dan tidak berubah-ubah.

## Slide 3: Dial-Up vs ADSL
Kalau kamu masih memakai koneksi Dial-Up, IP yang akan kamu dapatkan pasti berbeda setiap kali kamu terhubung ke Internet.
Tapi jika kamu berlangganan Internet Kabel ADSL, kemungkinan kamu mendapatkan IP yang sama adalah besar
Terlebih lagi jika kamu langganan dedicated static IP untuk web server, serangan IP menjadi 100%

## Slide 4: ipleak.net tanpa VPN
IP Komputer yang saya gunakan adalah 158.140.17.21

## Slide 5: Pengamanan IP dengan VPN
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, VPN adalah satu-satunya cara mengamankan IP kita dari orang lain
Selain menyembunyikan IP, VPN juga melakukan enkripsi koneksi sehingga aman dari serangan Sniffer

## Slide 6: ipleak.net dengan VPN
IP yang saya pakai adalah 27.91.117.252

## Slide 7: Virtual Private Network
Apa itu VPN?
  Sebuah jaringan pribadi virtual yang di mana remote user dapat bergabung, dan dapat mengakses internet tanpa batasan dan tetap aman dari serangan internet
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya
  VPN memerlukan username dan password untuk masuk ke dalam jaringannya

## Slide 8: Ilustrasi

## Slide 9: Protokol-Protokol VPN
1. Point-to-point tunneling protocol (PPTP)
2. Layer-2 forwarding (L2F)
3. Layer-2 tunneling protocol (L2TP)
4. IP security protocol (IPSec)

## Slide 10: IP Security (IPSec)
IPSec adalah sekumpulan ekstensi dari keluarga protokol IP yang menyediakan layanan kriptografi untuk keamanan transmisi data.
IPSec bekerja dengan tiga jalan, yaitu:
  1. Network-to-network
  2. Host-to-network
  3. host-to-host

## Slide 11: Ilustrasi
Komunikasi antar gateway yang akan melakukan verifikasi otentifikasi pengirim dan penerima dan mengenkripsi semua lalu lintas

## Slide 12: Protokol IPSec - Keamanan
AH (Authentication header), AH menyediakan layanan authentication, integrity, dan replay protection, namun tidak dengan confidentiality. AH juga melakukan pengamanan terhadap header IP
ESP (Encasulapted security payload), ESP menyediakan layanan authentication, integrity, replay protection, dan confidentiality terhadap data (ESP melakukan pengamanan terhadap segala sesuatu dalam paket data setelah header)

## Slide 13: Security Association
1. Destination IP address
2. Security parameter index
3. Security protocol.

## Slide 14: Model IPSec
Transport mode. Transport mode digunakan untuk mengenkripsi dan mengotentifikasi optional data IP (transport layer).
Tunnel mode. Tunnel mode mengenkripsi seluruh paket IP.

## Slide 15: Paket IP tanpa IPSec

## Slide 16: Tunnel Mode + AH Header

## Slide 17: Tunnel Mode + ESP

## Slide 18: Cara Kerja IPSec
Internet Key Exchange (IKE) berguna untuk otentifikasi antar peer dengan mengirimkan pesan.
IKE juga dapat digunakan untuk berbagai macam jenis otentifikasi

## Slide 19: Internet Key Exchange
IKE ini akan melakukan pertukaran berbagai jenis kunci tergantung konfigurasi. Pada umumnya menggunakan:
  Pre-shared key yang disediakan oleh penyedia VPN server
  RSA signatures: menggunakan sertifikat digital yang diotentifikaskan oleh RSA signature
  RSA encrypted nonces: Menggunakan enkripsi RSA untuk mengenkripsi nilai nonce (nomor acak yang dibuat oleh peer) dan nilai lain

## Slide 20: L2TP+IP Sec
VPN yang menggunakan protocol L2TP pasti menggunakan IPSec.
Sebagai Contoh: VPN Gate menggunakan L2TP + IPSec dengan pre-shared key.

## Slide 21: VPN Gate Server Korea
Nama server: vpn419074312.opengw.net IP Server: 121.140.156.131
Username: vpn, Password: vpn
Pre-shared Key (Secret): vpn

## Slide 22: Cara Set Up L2TP+IPSec
Lalu akan keluar window kecil

## Slide 23: Cont’d
Pilih Connect to a workplace, lalu Next

## Slide 24: Cont’d
Lanjut klik Next

## Slide 25: Cont’d
Klik “Use my Internet Connection (VPN)”

## Slide 26: Cont’d
Pilih Set Up Internet Connection Later

## Slide 27: Cont’d
Isikan nama VPN/IP VPN di tempat kosongnya, serta berikan label VPN, lalu klik Create.
VPN sudah jadi tapi perlu dikonfigurasi

## Slide 28: Cont’d
Klik Change Adapter, untuk melihat daftar Adapter yang sudah dibuat. Klik kanan Adapter VPN korea lalu klik Properties

## Slide 29: Cont’d
Pilih tab Security, lalu dari Automatic ganti ke Layer 2 Tunneling Protocol with IPSec.
Lalu klik Advanced Settings untuk mengisi pre-shared key.

## Slide 30: Cont’d
Klik Pre-shared Key, lalu ketik “vpn” tanpa petik. Lalu klik OK

## Slide 31: Cont’d
Untuk memulai koneksi, klik Network di Taskbar. Lalu klik VPN korea, lalu Connect. Akan muncul permintaan username dan password. Ketik vpn sebagai username dan password.

## Slide 32: Cont’d
Jika berhasil, maka ada tulisan Connected di sana
Jika gagal, silahkan ganti IP server dengan IP lain