## Slide 1
Organisasi dan Arsitektur Komputer
Pertemuan 7

## Slide 2
Perangkat Eksternal
Dapat dibaca manusia
  Screen, printer, keyboard
Dapat dibaca mesin
  Pemantauan dan kontrol
Komunikasi
  Modem
  Network Interface Card (NIC)

## Slide 3
Masalah dari I/O
Berbagai macam periferal
  Memberikan jumlah data yang berbeda
  Di kecepatan yang berbeda
  Dalam format yang berbeda
Semua lebih lambat dari CPU dan RAM
Membutuhkan modul I / O
  Antarmuka ke CPU dan Memori
  Antarmuka ke satu atau lebih periferal

## Slide 4
Ilustrasi I/O Module

## Slide 5
Langkah I/O
CPU memeriksa status perangkat modul I/O
Modul I / O mengembalikan status
Jika siap, CPU meminta transfer data
Modul I / O mendapatkan data dari perangkat
Modul I / O mentransfer data ke CPU

## Slide 6
Fungsi I/O Module
Kontrol & Pengaturan Waktu
Komunikasi CPU
Komunikasi Perangkat
Data Buffering
Deteksi Kesalahan

## Slide 7
Teknik I/O
Terprogram
Interrupt-driven
Direct Memory Access (DMA)

## Slide 8
I/O Terprogram
CPU mempunyai akses langsung atas I/O
  Mendeteksi status
  Perintah baca tulis
  Transfer data
CPU menunggu untuk I/O Module untuk selesai beroperasi
Menghabiskan waktu CPU

## Slide 9
Cont’d
CPU meminta operasi I/O
Modul I/O melakukan operasi
Modul I/O mengatur bit status
CPU memeriksa bit status secara berkala
Modul I/O tidak menginformasikan CPU secara langsung
Modul I / O tidak mengganggu CPU
CPU mungkin menunggu atau kembali lagi nanti

## Slide 10
Perintah I/O
CPU menerbitkan alamat
  Mengidentifikasi modul & jika perangkat >1 per modul
CPU mengeluarkan perintah
  Control - memberi tahu modul apa yang harus dilakukan
  Tes - periksa status
  Baca tulis
    Modul mentransfer data melalui buffer dari / ke perangkat

## Slide 11
Pemetaan I/O
Memory Mapped I/O
  Perangkat dan memori berbagi ruang alamat
  I/O terlihat seperti memori baca / tulis
  Tidak ada perintah khusus untuk I / O
I/O terisolasi
Ruang alamat terpisah
Perlu I / O atau jalur pilih memori
Perintah khusus untuk I / O
  Set terbatas

## Slide 12
Interrupt-Driven I/O
Mengatasi CPU yang menunggu
Tidak ada pemeriksaan ulang CPU pada perangkat
Modul I/O menyela saat siap

## Slide 13
Operasi Dasar
CPU memberi perintah READ
Modul I/O mendapatkan data dari perangkat sementara CPU melakukan pekerjaan lain
Modul I/O interupsi CPU
CPU meminta data
Modul I/O mentransfer data

## Slide 14
Sudut Pandang CPU
Perintah baca masalah
Lakukan pekerjaan lain
Periksa interupsi di akhir masing-masing siklus instruksi
Jika terganggu: -
  Simpan konteks (register)
  Proses interupsi
  Ambil data & simpan

## Slide 15
Identifikasi Module Interupsi (1)
Baris berbeda untuk setiap modul
  PC
    Batasi jumlah perangkat
Polling perangkat lunak
  CPU meminta setiap modul secara bergantian
  Lambat

## Slide 16
Identifikasi Module Interupsi (2)
Daisy Chain atau Polling Hardware
  Interupsi Penerimaan menurunkan rantai
  Module bertanggung jawab menempatkan vektor pada bus
  CPU menggunakan vektor untuk mengidentifikasi rutinitas handler Master Bus
  Module harus mengklaim bus sebelum dapat melakukan interupsi

## Slide 17
Multi Interupsi
Setiap Baris interupsi memiliki prioritas
Baris prioritas yang lebih tinggi dapat mengganggu lebih rendah
Contoh:
  80x86 mempunyai satu baris
  8086 menggunakan satu kontroller interupsi
  8259A mempunyai 8 baris interupsi

## Slide 18
Direct Memory Access
Interrupt driven dan I/O terprogram memerlukan intervensi CPU secara aktif
Kecepatan transfer terbatas
CPU Terikat
Sehingga DMA menjadi jawabannya

## Slide 19
Fungsi DMA
Ada modul tambahan di Bus
Kontroller DMA mengambil alih dari CPU untuk I/O

## Slide 20
Pengoperasian DMA
CPU memberi tahu DMA controller:
  Baca tulis
  Alamat perangkat
  Awal alamat blok memori untuk data
  Jumlah data yang akan ditransfer
CPU menjalankan pekerjaan lain
Pengontrol DMA mengerjakan transfer
Kontroler DMA mengirimkan interupsi ketika selesaio

## Slide 21
DMA Mencuri Siklus
Pengontrol DMA mengambil alih bus selama satu siklus
Transfer satu word data
Bukan interupsi
  CPU tidak mengubah konteks
CPU dihentikan sesaat sebelum mengakses bus
Memperlambat CPU tetapi tidak sebanyak CPU melakukan transfer

## Slide 22
Konfigurasi Bus (1)
Bus Tunggal, Pengontrol DMA Terpisah
Setiap transfer menggunakan bus dua kali
  I/O ke DMA lalu DMA ke memori
CPU dihentikan sesaat dua kali

## Slide 23
Konfigurasi DMA (2)
Bus Tunggal, pengontrol DMA terintegrasi
Pengontrol dapat mendukung >1perangkat
Setiap transfer menggunakan bus sekali
DMA ke memori
CPU dihentikan sesaat sekali

## Slide 24
Konfigurasi DMA (3)
Bus I/O yang terpisah
Bus mendukung semua perangkat berkemampuan DMA
Setiap transfer menggunakan bus sekali
  DMA ke memori

## Slide 25
Channel I/O
Perangkat I/O semakin canggih
  misalnya Kartu grafis 3D
CPU memerintahkan pengontrol I / O untuk melakukan transfer
Kontroler I / O melakukan seluruh transfer
Meningkatkan kecepatan
  Melepaskan beban CPU
  Prosesor khusus lebih cepat

## Slide 26
Antar Muka
Bagaimana menghubungkan perangkat?
  Menggunakan bit atau kabel?
Bagaimana dengan Dedicated processor/memory/buses?
  FireWire, InfiniBand

## Slide 27
IEEE 1394 FireWire
Serial bus berkinerja tinggi
Cepat
Biaya rendah
Mudah diimplementasikan
Juga digunakan di kamera digital, VCR dan TV

## Slide 28
InfiniBand
Spesifikasi I/O ditujukan untuk server kelas atas
Versi 1 dirilis awal 2001
Arsitektur dan spek. untuk aliran data antara prosesor dan I / O
Dimaksudkan untuk mengganti PCI di server
Peningkatan kapasitas, perluasan, fleksibilitas