## Slide 1
Internet of Things
Pertemuan 4
Notes: <number>

## Slide 2
Komponen Eksternal IoT
Sensor
Display
Storage
Camera
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

## Slide 3
Display
Pada dasarnya perangkat Internet of Things tidak memerlukan display sama sekali -> Headless
Namun ada beberapa kondisi yang membuat perangkat IoT harus memiliki display seperti:
  Konfigurasi awal perangkat
  Proyek IoT non-Server (monitoring suhu, dll)
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

## Slide 4
Jenis Display Pasaran
Semua display yang ada berbagai jenis:
  I2C Pinout (Jenis tertentu)
  GPIO Pinout (Jenis tertentu)
    HDMI port (Jenis tertentu)
    Dan 3.5mm Audio Jack (Opsi)
    Touchscreen

## Slide 5
Jenis 1 : I2C
Jenis display ini biasanya sering dipasangkan dengan Mikrokontroler, namun bukan berarti jenis Mikroprosesor tidak bisa memakai
Kelemahan:
Hanya bisa dipakai sebagai output, sehingga fitur touchscreen tidak terjamin
Harus mencari pinout yang benar agar tidak merusak komponen

## Slide 6
Jenis 2 : GPIO
Jenis display ini merupakan jenis yang paling mudah, paling populer, dan fitur yang lebih baik dibandingkan jenis I2C.
Selain dilengkap dengan touchscreen untuk beberapa model, jenis ini memiliki instalasi pinout yang sangat mudah.
Ukuran pinoutnya sudah disesuaikan dengan GPIO, sehingga tinggal memasang saja.
Kelemahan:
Butuh daya yang cukup besar
GPIO terpakai seluruhnya

## Slide 7
I2C atau GPIO?
 | I2C | GPIO
Biaya | Murah (~36rb) | Mahal (>150rb)
Operasional | Melalui Koding (library) | Diatur SO (driver)
Touchscreen | Tidak | Ya (opsional)
Warna | Terbatas | Tergantung jenis panel (LCD/TFT)
Jenis Visual | Teks | Teks & Gambar

## Slide 8
Storage
Semua perangkat IoT memerlukan memori tambahan untuk menyimpan instruksi/aplikasi/sistem operasi
Perangkat IoT berukuran mini, biasanya hanya dilengkapi dengan memori flash internal saja (embed)
Namun jika berukuran besar (seukuran kartu kredit) biasanya memiliki slot memori untuk penyimpanan internal
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.
Tidak Punya Slot Kartu
Punya Slot Kartu

## Slide 9
HDD? Flash Disk?
Dukungan penyimpanan berukuran besar memerlukan komponen ekstra agar bisa terbaca oleh sistem.
Selain itu tidak semua perangkat IoT mampu menangani perangkat penyimpanan besar ini.
Hanya perangkat seperti Raspberry yang mendukung penyimpanan eksternal

## Slide 10
Network Access Storage (NAS)
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.
Rp 8.850.000,- (exclude HDD)
Raspberry Pi 3B+ Paket Rp ~800.000,-
Quad SATA Hat Rp ~1.450.000,-
Total Rp ~2.250.000,-
(exclude kabel sata, power eksternal)

## Slide 11
Camera
Komponen ini sangat krusial apabila ingin membuat perangkat IoT yang mengolah gambar seperti:
  Object Recognition
  Movement Recognition
  CCTV
  DLL
Kamera bisa dipasang via USB/port CSI di papan

## Slide 12
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

## Slide 15
CSI/USB?
Pertimbangan untuk memilih CSI
  Harga bervariasi, tergantung jenis dan fitur
  Konektivitas melalui kabel CSI yang tipis, sehingga harus berhati-hati
  Sebaiknya dipasang di dalam casing untuk menghindari debu
  Biasanya dipakai untuk koding
Pertimbangan untuk memilih USB
  Harga bervariasi
  Konektivitas melalui kabel USB
  Casing tidak diperlukan
  Biasanya dipakai untuk CCTV, dan tidak optimal untuk koding

## Slide 16
Sensor
Kata dasar : Sense (merasakan)
Secara istilah: sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal dunia nyata menjadi sinyal digital yang bisa diolah maupun dibaca

## Slide 17
Jenis Sensor – Jenis Deteksi
Temperature Sensor Proximity Sensor Accelerometer IR Sensor (Infrared Sensor) Pressure Sensor | Light Sensor Ultrasonic Sensor Smoke, Gas and Alcohol Sensor Touch Sensor Color Sensor | Humidity Sensor Position Sensor Magnetic Sensor (Hall Effect Sensor) Microphone (Sound Sensor) Tilt Sensor | Flow and Level Sensor PIR Sensor Touch Sensor Strain and Weight Sensor

## Slide 18
Jenis Sensor – Instalasi
Manual GPIO dengan Breadboard
  Sensor-sensor harus dipasang dengan menanamkan ke PCB khusus agar bisa terhubung ke GPIO/pinout papan.
  Memerlukan keahlian menyolder
GPIO Set
  Sensor-sensor hanya tinggal dipasangkan ke GPIO papan

## Slide 19
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.
Raspberry Pi Sense Hat dibandingkan dengan Arduino Weather Station.