## Slide 1
TIS13534P KOMUNIKASI DAN KEAMANAN DATA
Minggu 13 - Software Defined Network

## Slide 2
Kondisi Jaringan Saat Ini
Kesulitan untuk melakukan pengalaman dunia nyata dalam jaringan produksi skala besar
  Mahalnya harga perangkat
  Perkembangan jaringan yang stagnan
  Inovasi jaringan yang lambat

## Slide 3
Kondisi Jaringan Saat Ini
Sistem Tertutup
  Kurangnya standar perangkat terbuka membuat kolaborasi menjadi susah.
  Vendor tidak serius dalam keterbukaan
  Inovasi yang terbatas kepada vendor
  Batasan besar untuk ide-ide baru dalam jaringan

## Slide 4
Kondisi Jaringan Saat Ini
Million of lines of source code
Specialized Packet Forwarding Hardware
Operating
System
Feature
Feature
Banyak Fungsi Kompleks yang menjadi infrastruktur
OSPF, BGP, multicast, differentiated services, Traffic Engineering, NAT, firewalls, …

## Slide 5
Network Operating System
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
App
App
App
Network Operating System
Control Programs

## Slide 6
Network Operating System
Fitur Dasar NOS
Mendukung operasi dasar jaringan
Membagi sumber daya yang ditemukan sistem ke semua pengguna
Mendukung pemrosesan software lain di tiap individu atau jaringan

## Slide 7
Network Operating System
Fitur Keamanan
Otorisasi dan Perizinan Akses Sumber Daya
Management User
Kontrol Log On
Fiture Remote Access dan Network Monitoring

## Slide 8
Network Operating System
Jaringan
Berbagi File dan Printer
Fungsi Data backup dan replikasi didukung
Bahkan Routing, Switch, dan Port lainnya dikonfigurasi melalui fitur NOS

## Slide 9
Network Operating System
Kelebihan&Kekurangan
  Harga vs Maintenance
Versi P2P NOS lebih murah, dan client-server lebih mahal dibanding P2P. Selain itu juag diperlukan lebih banyak staff untuk mengaturnya.

## Slide 10
Network Operating System
Kelebihan&Kekurangan
  Ketergantungan Sistem
  client-server sangat tergantung dengan sistem operasi. Jika ada kesalahan, akses akan berhenti. Berbeda dengan P2P, yang tidak bisa diakses adalah komputer yang down saja

## Slide 11
Contoh NOS
Artisoft’s LANtastic
Novell NetWare
Banyan VINES
Microsoft LAN Manager
IOS
NX-OS

## Slide 13
SOFTWARE DEFINED NETWORKING
Data: Memproses dan mengantar paket berdasarkan keadaan router dan pengguna akhir (end point).
Kontrol: Mengatur bagaimana cara dan jumlah paket yang dikirim ke Routing, Firewall
Data dan Kontrol merupakan entitas terpisah dalam SDN
Sebuah arsitektur yang mengontrol seluruh sistem

## Slide 14
SDN
Global Network View
Protocols
Protocols
Control via open
forwarding
interface
Network Operating System
Control Programs
Control Programs

## Slide 15
Kenapa Butuh SDN?
Memfasilitasi inovasi di jaringan
Arsitektur berlapis dengan standar Antarmuka Terbuka
Eksperimen dan penelitian menggunakan, perangkat simple dan murah
Mudah untuk diakses dikarenakan software yang mudah dikembangkan oleh vendor
Lebih fleksible dengan pemrograman
Kemudahan pengubahan dan integrasi dengan software lain

## Slide 16
Lapisan SDN
Lapisan Aplikasi
  Berisi layanan jaringan, aplikasi yang berkomunikasi dengan lapisan Kontrol
Lapisan Kontrol
  Berisi modul kontrol terpusat
Lapisan Infrastruktur
  Lapisan pondasi yang terdiri dari interface fisik maupun virtual

## Slide 17
OpenFlow Control
OPENFLOW sebuah API terbuka yang menyediakan antarmuka standar untuk pemrograman modul data switch. API ini juga sebuah protokol yang mengontrol table forwarding sebuah switch atau router secara remote, dan juga merupakan elemen dari SDN

## Slide 18
OpenFlow Control
OpenFlow dapat menginstruksikan switch dan router untuk mengarahkan lalu lintas dengan memberikan akses berdasarkan software ke tabel aliran, sehingga layout jaringan dan aliran lalu lintas bisa disesuaikan.

## Slide 19
Data Path (Hardware)
Control Path
OpenFlow
OpenFlow Controller

## Slide 20
OpenFlow Switch
Sebuah data switch dengan kemampuan OpenFlow yang ada di sistemnya yang dapat berkomunikasi dengan channel OpenFlow ke kontroler luar
Switch ini melakukan pencarian paket, dan pengajuan berdasarkan tabel yang dipunyai

## Slide 21
Controller
Centralized Control
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
Controller
Distributed Control
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
Controller
Controller

## Slide 22
OpenFlow Switch VS Switch Biasa
OF Switch dapat mengirimkan paket tidak penting ke rute yang lebih panjang
SDN controller dapat melakukan load-balancing dalam kecepatan tinggi hanya dengan melakukan pengaturan lalu lintas data
Lalu lintas bisa di isolasi, dan OF dapat melakukan penolakan koneksi tertentu

## Slide 23
Status SDN Saat Ini
Google membangun hardware dan software berdasarkan protocol OpenFlow
VMware memberi Nicira dengan harga $1.26 billion di 2012
IBM, HP, NEC, Cisco dan Juniper juga menawarkan SDN yang menyediakan fitur OpenFlow, tetapi juga mempunyai element spesifik lainnya sesuai vendor

## Slide 24
Kesimpulan
Jaringan kedepannya akan mengandalkan software sebagai pengontrol transmisi data dan untuk mengikuti langkah inovasi
SDN dapat mengubah jaringan statis menjadi lebih flexible, mendukung pengembangan jaringan menjadi lebih besar
Sebagian besar berada di sistem yang baru di usulkan